## Slide 1
课设总结
CLASS REPORT
第六组
指导老师：田红鹏

## Slide 2
目录
CONTENTS
1 任务目标
2 分工情况
3 具体实现
4 配置验证

## Slide 3
01
任务目标

## Slide 4
1.1 网络拓扑 1.2 大体分工
Chart: 
网络拓扑模拟
小型企业网模拟
1.1
任务大体分工
1.2
设备选取搭建
1.3

## Slide 5
1.3 总体设备选取
核心层路由器： 华三 S5560
汇聚层三层交换机： 华三 S3600 / 华三 S5130（我组采用）
接入层二层交换机： 华三 S3100
端设备主机： 机房设备 / Win 7
传输介质： 双绞线

## Slide 6
02
分工情况

## Slide 7
2 分工情况
服务器组：
核心路由器组：
子网组(我)：
DHCP、Web等服务器配置。内网IP：192.168.5.2 24 ；由一组同学负责
配置路由协议、IP地址划分；同样由一组同学划分。
若干组模拟企业网中的若干部门。主要配置VLAN、选路

## Slide 8
03
具体实现

## Slide 9
3 具体实现
主要完成路由协议的具体实现
是选取完毕后落实到三层交换机配置
汇聚层交换机
要求下层端设备能根据配置好的DHCP Server自动获取到IP地址、掩码以及网关
DHCP Client
主要实现端口聚合
端设备的VLAN划分
接入层交换机
根据上层设备选取合适的路由协议
配置静态路由及动态路由
选取路由协议

## Slide 10
技术原理概述
端口聚合：指将多个物理端口汇聚在一起，形成一个逻辑端口，以实现出/入流量吞吐量在各成员端口的负荷分担，交换机根据用户配置的端口负荷分担策略决定网络封包从哪个成员端口发送到对端的交换机。除此之外，站在提高带宽的角度，还可采用的办法有升级套餐、更换链路等。
DHCP：是一种使网络管理员能够集中管理和自动分配IP网络地址的通信协议。在IP网络中，每个连接Internet的设备都需要分配唯一的IP地址。DHCP使网络管理员能从中心结点监控和分配IP地址。当某台计算机移到网络中的其它位置时，能自动收到新的IP地址。
DHCP和另一个网络IP管理协议BOOTP类似。目前两种配置管理协议都得到了普遍使用，其中DHCP更为先进。某些操作系统，如Windows Server，带有DHCP服务器。
OSPF / RIP：
OSPF是开发最短路径优先协议，是一种基于链路状态的路由协议。其与RIP存在的本质区别是：RIP是基于距离矢量算法的路由协议，而OSPF是基于链路状态算法的路由协议。
使用距离矢量路由协议的路由器之间传递的信息是实实在在的路由信息，而使用链路状态路由协议的路由器之间传递的信息是网络上各个交换机的自己周边的网络拓扑。
OSPF适用于中大型规模网络；而RIP适用于小规模网络。

## Slide 11
04
配置验证

## Slide 12
4 配置验证
01
采取简易的Ping命令进行
端设备和Server之间的连通性
Server连通性验证
02
通过插拔物理接口连接的
双绞线进行验证
链路聚合验证
03
仍然采取常用的Ping命令进行端设备和公网IP之间的连通性
外网连通性验证
04
配置完成后
将端设备设置为自动获取
观察获取情况
DHCP Client验证

## Slide 13
4.1
Server 连通性验证
事先统一好Server的内网IP为192.168.5.2/24
因而我们可以采用Ping命令简便的测试端设备与Server的连通性
Ping 192.168.5.2
若可以Ping通，说明配置正确。

## Slide 14
4.2
外网连通性验证
我们可以采用Ping命令简便的测试端设备与任意一个公网IP的连通性
Ping www.baidu.com
Ping 81.70.168.179
若可以Ping通，说明配置无误。

## Slide 15
4.3
链路端口聚合验证
多次随机插拔配置了聚合的端口上的双绞线。
如果只要有至少任一根线连接没有断开，链路就可以连通；
并且所有线断开以后，链路不通。
说明链路聚合配置成功

## Slide 16
4.4
DHCP Client验证
在汇聚层交换机配置DHCP完成后，把底层端设备设置为自动获取IP地址
延迟一段时间后如果在Console台
键入ipconfig/all
观察到DHCP获取到的IP、掩码以及网关
说明配置成功

## Slide 17
谢谢观看
THANK FOR WATCHING