## Slide 1
第六章：SDN北向接口
6.1 北向接口概述
汇报人：吴斌

## Slide 2
结构草图
网络设备
应用平面
控制平面
数据平面
北向接口 我们把控制平面向上提供给应用平面的控制接口称为北向接口。
南向接口
遗憾的是，在北向接口应“如何提供”的头部问题上，业内目前仍没有“统一口径”。
北向接口都提供了什么？
1. 提供了网络资源和基础功能的抽象
2. 提供可编程的开发接口（业务定制）

## Slide 3
目录
CONTENTS
6.1.1 北向接口功能与类型
6.1.2 北向接口的标准化
（1）功能型北向接口
（2）基于意图的北向接口
（2）IRTF的相关工作
（1）ONF的相关工作
（3）IETF的工作

## Slide 4
（1）功能型北向接口
6.1.1 北向接口功能与类型
此类接口基于自下而上的网络视角和方法，重点在网络资源抽象及控制能力的开放，关注的是“网络能提供什么”。
功能性北向接口主要面向具体的网络功能，与具体的网络实现技术方案相关。它主要对网络功能模型与网络管理模型进行抽象。
网络功能模型主要在控制器上实现，侧重于业务下发与流量统计等功能；网络管理模型主要在运行支撑系统上实现，侧重于告警、性能监测和日志统计等功能。

## Slide 5
（2）基于意图的北向接口
6.1.1 北向接口功能与类型
此类接口基于自上而下的网络视角和方法，重点在满足上层应用于与业务实现逻辑和服务质量的需求。关注的是“应用需要什么”。
侧重于定义与抽象其所需要的连接服务、资源需求、访问控制、流处理和策略逻辑等内容。
基于意向的北向接口提出了一种与网络实现技术无关的北向接口，这是一种新的设计思想，它自顶向下地从需求视角对网络对象与能力进行抽象。

## Slide 6
基于意图的表述
对象：
用于描述网络业务模型的主体，主要包括面向用户的节点（CFN）、连接（connection）和业务流（Service Flow）。
操作：
用于描述用户期望的行为，可以用“在某个条件下，做某个动作，同时遵守某种约束”的模式来表述。
结果：
用于描述用户希望达到的状态，包括期待结果和避免结果俩类。
意图：
意图由对象和操作，或者对象和结果组成。

## Slide 7
6.1.2 北向接口的标准化
01
开放网络基金会ONF一直是SDN的重要促成者，在北向接口的标准化方面也不例外。它当前有多个相关工作组在涉及此项工作。
ONF的相关工作
02
因特网研究任务部专门成立SDNRG研究组，主要研究SDN模型的分离、SDN模型的可扩展性和适用性等，同时为SDN领域中出现的一些有趣和关键的问题提供了讨论平台。
IRIF的工作
03
因特网工程任务部并没有独立的北向接口工作组，但是也成立了SFC工作组。该工作组关注现有协议和架构的重用。
IETF的工作

## Slide 8
ONF中CIM工作组介绍：
CIM工作组致力于定义一个对于各种网络技术公共的信息模型。信息模型是对物理资源的抽象表示，它包含了一组对象、对象之间的关系、对象属性和对象可以执行的操作。
CIM继承了ITU-T、TMF等标准组织对于电信网络的建模方法。
该模型中核心模型、转发技术模型、计算模型、存储模型等所有分片都使用统一建模语言进行定义。

## Slide 9
ONF中NBI工作组介绍：
NBI工作组是ONF最早定义北向接口的工作组，主要研究功能性北向接口，重点是网络资源抽象以及控制能力的开放。在NBI中引入了“维度”的概念。
底层抽象接口主要面向网络资源以及功能，包括OpenFlow接口，编程语言、网络设备抽象层、网络分片、网络功能等；上层抽象接口主要面向应用，如应用于虚拟网络管理或QoS等的特定应用程序接口。

## Slide 10
谢谢你们
SPLASH YOU MANY GOODS